TESTES PARA TRABALHO SOBRE MÁQUINAS DE TURING
TEORIA DA COMPUTAÇÃO- 2021/1

SEGUNDO DIA DE APRESENTAÇÕES: 15/02/2021

Teste 1: M = ({q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7}, {a, b, c}, {a, b, c, x, y, B}, δ, q0, {q7 })

1- δ(q0, a) = (q1, x, R),
2- δ(q1, a) = (q1, a, R),
3- δ(q1, b) = (q1, b, R),
4- δ(q1, c) = (q1, c, R),
5- δ(q1, B) = (q3, B, L),
6- δ(q1, x) = (q3, x, L),
7- δ(q1, y) = (q3, y, L),
8- δ(q3, a) = (q5, x, L),

9- δ(q0, b) = (q2, y, R),
10- δ(q2, a) = (q2, a, R),
11- δ(q2, b) = (q2, b, R),
12- δ(q2, c) = (q2, c, R),
13- δ(q2, B) = (q4, B, L),
14- δ(q2, x) = (q4, x, L),
15- δ(q2, y) = (q4, y, L),
16- δ(q4, b) = (q5, y, L),

17- δ(q0, c) = (q6, c, R),
18- δ(q6, x) = (q6, x, R),
19- δ(q6, y) = (q6, y, R),
20- δ(q6, B) = (q7, B, L),

21- δ(q5, a) = (q5, a, L),
22- δ(q5, b) = (q5, b, L),
23- δ(q5, c) = (q5, c, L)
24- δ(q5, x) = (q0, x, R),
25- δ(q5, y) = (q0, y, R)

Teste 2: M = ({q0, q1, q2, q3, q4, qf,qv, q>=, q< }, {1,0}, {1,0,x,y, B}, δ, q0, { q>=, q< })

Entrada: dois inteiros positivos x e y, onde cada inteiro é representado por uma cadeia de 1’s, cujo tamanho é o valor do inteiro. Por exemplo, 4 é representado por 1111.
Para indicar que há dois inteiros na fita, um 0 separa as duas sequências de 1’s.

1- δ(q0, 1) = (q1, x, R),
2- δ(q0, 0) = (q4, 0, R),
3- δ(q1, 1) = (q1, 1, R),
4- δ(q1, 0) = (q2, 0, R),
5- δ(q2, 1) = (q3, y, L),
6- δ(q2, y) = (q2, y, R),
7- δ(q2, B) = (qv, B, L),
8- δ(q3, y) = (q3, y, L),
9- δ(q3, 0) = (q3, 0, L),
10- δ(q3, 1) = (q3, 1, L),
11- δ(q3, x) = (q0, x, R),
12- δ(q4, y) = (q4, y, R),
13- δ(q4, 1) = (qf, 1, L),
14- δ(q4, B) = (qv, B, L),
15- δ(qf, 0) = (qf, 0, L),
16- δ(qf, y) = (qf, 1, L),
17- δ(qf, x) = (qf, 1, L),
18- δ(qf, B) = (q<, B, R),
19- δ(qv, y) = (qv, 1, L),
20- δ(qv, x) = (qv, 1, L),
21- δ(qv, 0) = (qv, 0, L),
22- δ(qv, 1) = (qv, 1, L),
23- δ(qv, B) = (q>=, B, R)

Teste 3: M = ({q0, q1, q2, q3, q4}, {1}, {1,0,B}, δ, q0, { q4})

Entrada: dois inteiros positivos x e y, onde cada inteiro é representado por uma cadeia de 1’s, cujo tamanho é o valor do inteiro. Por exemplo, 4 é representado por 1111.
Para indicar que há dois inteiros na fita, um 0 separa as duas sequências de 1’s.

1- δ(q0, 1) = (q0, 1, R),
2- δ(q0, 0) = (q1, 1, R),
3- δ(q1, 1) = (q1, 1, R),
4- δ(q1, B) = (q2, B, L),
5- δ(q2, 1) = (q3, 0, L),
6- δ(q3, 1) = (q3, 1, L),
7- δ(q3, B) = (q4, B, R),